МЕМБРАННАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

МСУ-5 «Суховей»

Техническое описание и руководство

по эксплуатации

Москва

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия его эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

- Назначение …………………………………………………………….. 3

- Технические данные ………………………………………………….. 4

- Комплект поставки …………………………………………………….4

- Устройство установки МСУ……………………….…………………..5-11

- Описание работы установки ……………………………………… . . ..11-12

- Указание мер безопасности ………………………………………. . . . .13

- Подготовка к работе ………………………………………………… . .13-14

- Методика поиска неисправностей и техническое обслуживание. . ….15-16

- Хранение и транспортировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .17

- Схема электрическая принципиальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

- Внешний вид и описание компрессора GMS-100 . . . . . . . . . . . . . . . . .19-20

- Упаковочный лист  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

- Паспорт и гарантийные обязательства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

- Формуляр на установку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и обеспечения правильной эксплуатации мембранной сушильной установки МСУ-5 «Суховей» (далее установки).

Данное руководство по эксплуатации содержит следующие разделы:

- описание и работа установки;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

-    хранение;

- транспортирование;

К работе на установке допускается персонал, прошедший инструктаж.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Установка МСУ-5  предназначена для получения из атмосферного воздуха сухих газовых смесей с пониженным содержанием кислорода, которые используются для содержания кабелей городских телефонных сетей под постоянным избыточным давлением с целью предупреждения нарушений связи, вызываемых попаданием влаги внутрь кабеля.

Отличительной особенностью установок МСУ является существенное снижение объема технического обслуживания блока осушки и малое энергопотребление.

Установка МСУ-5 обеспечивает:

- обслуживание до 5 кабелей емкостью от 100*2 до 1200*2 (из них не более двух негерметичных);

- контроль величины давления воздуха, подаваемого в кабели;

- получение внешней сигнализации при снижении давления в магистрали подачи сухого воздуха в кабели ниже заданной величины (норма);

- аварийную подачу сухой газовой смеси с давлением до 1 кгс/см² по отдельной магистрали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТАНОВОК МСУ.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | МСУ – 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность установки по осушенной газовой смеси, л/мин, не менее * | 5 |
| 2 | Количество обслуживаемых кабелей ** | 5+1 |
| 3 | Диапазон избыточного давления на выходе установки, кгс/см2, не менее | 0,4 – 0,6 |
| 4 | Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки, не более, г/м3 | 0,3 (относительнаявлажность не более 1,7%) |
| 5 | Температура осушенной газовой смеси, °С, не более | 30 |
| 6 | Концентрация азота в осушенной смеси, об.%, | 88 |
| 7 | Род потребляемого тока | Переменный 50 гц |
| 8 | Напряжение питания, В | 220 |
| 9 | Потребляемая мощность, КВт, не более | 1,2 |
| 10 | Расход электроэнергии, КВт. ч/сут., не более | 5 |
| 11 | Характер работы | Периодический |
| 12 | Время подготовки к работе, мин, не более | 5 |
| 13 | Габаритные размеры блока осушки (мм): высота длина глубина | 1300 500 450 |
| 14 | Количество компрессоров | 1 |
| 15 | Наличие устройств подключения системы внешней сигнализации о неисправностях. | Есть |

Примечания:

*В аварийных режимах имеется возможность увеличения расхода воздушной смеси на 30 % при незначительном увеличении влагосодержания, либо при снижении ресурса компрессоров.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

Блок осушки и автоматики МСУ – 5.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1

Техническое описание и руководство по

эксплуатации установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1

Схема электрическая принципиальная. . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Упаковочный лист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1

Паспорт на установку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Формуляр на установку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ МСУ – 5.

БЛОК ОСУШКИ И АВТОМАТИКИ.

Установка выполнена в виде напольного шкафа, конструктивно состоит из каркаса, боковых и верхней панелей. Передняя дверь смонтирована на петлях и запирается замком.

В установке используются поршневые безмаслянные компрессора  GMS-100 или GMS-150 (для  МСУ-15). Данные модели компрессоров отличаются производительностью GMS-100 - 100 л/мин и 150 л/мин соответственно..

С задней стороны размещены ресиверы для запаса осушенного воздуха, перед ними передняя панель, на которой смонтирована электрическая панель управления, управляющая работой установки, редуктор РР1 аварийной линии для подачи сухого воздуха с давлением до 1 кгс/см² в магистраль аварийного кабеля.

Над передней панелью расположена панель управления с манометрами, контролирующими работу установки,  индикаторными лампочками и выключателем подачи электрического питания.

Рис. 1 Внешний вид установки

МСУ "Суховей"

Рис.3 Основные агрегаты и системы установки МСУ – 5 "Суховей"

1-компрессор, 2 – датчик-реле давления, 3 – редуктор, 4 – запорный вентиль, 5 – выключатель электропитания, 6 – редуктор аварийный, 7 – лампочки индикации, 8 – счетчик наработки моточасов компрессора, 9 – индикатор влажности, 10 – ротаметры, 11 – электроконтактный манометр, 12, 13 – манометры высокого давления, 14 – мембранный сушильный аппарат, 15 – ресивер, 16 – фильтр.

Рис. 5 Панель манометров

1 – показывающий манометр давления сжатого воздуха компрессора (0-10бар), 2- показывающий манометр давления воздуха в ресиверах (0-10 бар), 3 – электроконтактный манометр ДМ 2010 (0-1 кгс\см2) давления воздуха на выходе установки, 4 – счетчик времени наработки, 5- лампочка «Авария», 6 – лампочка низкого давления в ресиверах, 7 – лампочка высокого давления в ресиверах, 8 - лампочка «Питание», 9 – выключатель аварийной сигнализации.

ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ.

Газоразделительный мембранный аппарат ГРМА состоит из мембранного модуля смонтированного в цилиндрическом корпусе диаметром 220 мм под плоской крышкой, на которой находится штуцер выхода влажной газовой смеси. Принцип работы газоразделительного аппарата основан на свойстве некоторых полимерных материалов с разной скоростью пропускать газы, из которых состоит воздушная газовая смесь. Движущей силой этого процесса является избыточное давление на полимерной мембране.

При подаче потока сжатого воздуха на мембрану образуются два потока –проникший через мембрану (обогащенный кислородом и водяным паром) и не проникший (обогащенный азотом) потоки. Не проникший поток имеет, обычно, некоторое избыточное давление. Регулируя величину этого давления можно в некоторых пределах изменять расход, концентрацию азота и степень осушки в получаемой газовой среде. В установке это давление регулируется автоматически, либо вручную дросселем ДР. Проникший поток отбрасывается через выходной штуцер в окружающий воздух, а не проникший, обогащенный азотом и осушенный, через дроссель в накопительные ресиверы РС1 и РС2.

Газоразделительный мембранный аппарат не имеет изнашивающихся частей, рассчитан на срок службы не менее пяти лет и ремонту или обслуживанию НЕ ПОДЛЕЖИТ. В случае разборки аппарата фирма-поставщик ответственности за работоспособность установки не несет.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (фирма KAMOZZI).

Обратный клапан КО, служит для предотвращения перетечек газовой среды при обратных перепадах давлений от ресиверов к газоразделительному аппарату. Состоит из корпуса, в который ввинчивается седло. При отсутствии перепадов давлений пружина слегка поджимает к седлу клапан. В клапане имеется проточка с резиновой прокладкой. При положительном перепаде давления поток  газа отжимает седло и газ свободно проходит в выходной штуцер корпуса.

ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ.

На рис. 7 изображен внешний вид датчика-реле РМ-11.

Вследствие малого масштаба шкалы прибора, для точной настройки реле необходимо на время настройки подключать к нужной точке установки МСУ дополнительный манометр с ценой деления шкалы до 0,05 атм., либо пользоваться имеющимся на панели управления манометром,

контролирующим давление в ресиверах.                                   Рис. 7 Внешний вид РМ-11

На рис. 8 изображен внешний вид  датчика-реле ДЕМ 102-1-01-2. Для регулировки в случае необходимости датчика-реле давления необходимо ослабить винт и отвести в сторону планку-стопор (4),  затем вращением  регулировочных винтов   настроить  желаемые   уставки.

Вращением регулировочного винта  (3)  устанавливается по шкале  (6)  среднее  значение давления Р, а вращением винта  (2)  устанавливается  ширина  петли гистерезиса (зона возврата) Р.

Реле выключает компрессоры (т. е. контакты ре № 1 и 3 размыкаются, а контакты 1 и 2 замыкаются) при значении давления в ресиверах, равном Р+   Р. Реле вновь включает компрессоры (т. е. контакты реле № 1 и 3 замыкаются) при значении давления Р-    Р. причем, чем выше поднимается стрелка-указатель (1), тем шире зона возврата и выше уставка выключения.

Вследствие малого масштаба шкалы прибора, для точной настройки реле необходимо на время настройки подключать к нужной точке установки МСУ дополнительный манометр с ценой деления шкалы до 0,05 атм., либо пользоваться имеющимся на панели управления манометром, контролирующим давление в ресиверах.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ.

Регулирующий дроссель ДР1 служит для регулировки режима работы газоразделительного аппарата ГРМА1. Как указывалось выше, режим работы аппарата, то есть процентное соотношение газовых фракций на выходе аппарата и степень сухости газовой смеси, при постоянных величинах пористости и плотности мембраны, однозначно определяется величиной давления на выходе аппарата. Величина этого давления, устанавливаемая при пусконаладочных работах, гарантирует получение требуемых характеристик газовых смесей в течение всего срока службы аппарата ГРМА1.

Конструктивно дроссель представляет собой игольчатый вентиль точной регулировки RFO – 444 производства фирмы KAMOZZI (Италия).

В процессе эксплуатации установки нарушать установленный режим дросселя ДР1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

РЕДУКТОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ РР2 (либо тип ПРВ).

Редуктор регулируемый РР2 тип 67, изображенный на рис. 9 служит для снижения давления воздуха с 2 – 5 атм. до 0,2 – 0,5 атм. и автоматического поддержания его, что обеспечивает поддержание расхода и давления газовой среды на выходе установки. Для регулировки необходимо ослабить контргайку (2) и вращением головки регулировочного болта (1) по показанию манометра на

контрольной  панели  установить  тре-

буемое   давление  в  кабеле,   затем,

удерживая   проворачивания   голов-

ку  регулировочного винта,  затягива-

ют  контргайку.

Рис. 9. Редуктор регулируемый

1 – головка регулировочного винта;

2 – контргайка;

3 – отводящий штуцер;

ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ.

Индикатор влажности состоит из стеклянной трубки, вставленной в металлический корпус. Внутри стеклянной трубки находится индикаторный силикагель, обработанный хлористым кобальтом. Между штуцерами и стеклянной трубкой для предохранения от выпадания силикагеля вставлен фильтр.

После этого силикагель вновь осушают при температуре 170° С в течение 1,5 – 2 ч. до приобретения им темно-синей окраски. Осушка силикагеля при температуре выше 200° С может привести к его обугливанию и потере им адсорбционных свойств. Индикаторный силикагель необходимо хранить без доступа воздуха. Обработка производится следующим образом. Увлажненный силикагель просушивают при температуре 170 –180° С в течение 2 ч., затем дают ему остыть до температуры 30 – 35° С и сразу же после осушки и остывания смачивают до влажного состояния 10 % раствором хлористого кобальта.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ.

При включении выключателя электропитания  и давлении воздуха в ресиверах  менее 2 бар, через реле давления  ДЕМ-102 проходит сигнал на включение магнитного пускателя   и компрессор начинает нагнетать воздух через трубопровод  в радиатор, в котором происходит охлаждение сжатого воздуха до температуры, близкой к температуре окружающей среды. Радиатор охлаждается потоком воздуха, засасываемого крыльчаткой компрессора через отверстия в стенке установки, дополнительный поток создается при помощи вентилятора , который дополнительно охлаждает головку компрессора.  Следует остерегаться от прикосновения к трубке , так как  температура ее поверхности может превышать 100 С т привести к ожогу.

Капельная влага, сконденсировавшаяся в радиаторе,  потоком воздуха увлекается в фильтр-конденсатосборник, в котором происходит укрупнение капель воды. Одновременно с этим на катушку электромагнитного клапана  сброса конденсата  подается напряжение и он закрывается.

Освобожденный от капельной влаги сжатый воздух  поступает в фильтр тонкой  очистки, в котором происходит очистка воздуха от механических частиц размером более 5 мкм, после чего воздух поступает в мембранный сушильный аппарат. В сушильном аппарате происходит разделение сжатого воздуха на два потока –  меньшая часть, обогащенная водой и кислородом, выбрасывается в окружающуюся среду с давлением, равным атмосферному,

а большая часть, осушенная до точки росы не менее –30С и обогащенная азотом до 88-90 % , с давлением, практически равным входному, через регулирующий дроссель и обратный клапан поступает в ресиверы. Регулировка дросселя осуществляется фирмой-изготовителем при наладке установки.

ИЗМЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ (СНИМАЕТСЯ ГАРАНТИЯ).

Давление воздуха перед дросселем измеряется при помощи манометра, обратный клапан предотвращает утечку сжатого воздуха из ресиверов при выключении компрессора.

При достижении давления осушенной смеси 5 бар срабатывает реле давления и отключает компрессор, при этом питание снимается также и с катушки электромагнитного клапана , открывается сбросной канал клапана и накопившаяся в фильтре – конденсатосборнике капельная влага сбрасывается с потоком сжатого воздуха через отводную трубку в атмосферу  (или в емкость для сбора конденсата).Следует отметить, что при нормальном режиме работы установки компрессор работает 4-6 минут, после чего 15-20 минут стоит, то есть  время работы под нагрузкой катушки составляет 15-20%, что существенно увеличивает ресурс ее работы.

Часть осушенного воздуха через индикатор  поступает из правого ресивера в левый, и далее в редуктор,  другая часть поступает из ресивера в ресивер напрямую. От ресиверов пневмотрубки ведут к реле-давления ДЕМ-102, управляющему работой компрессора, манометру для измерения текущего давления в ресиверах, редуктору аварийного расхода , через который можно независимо запитать один аварийный кабель , подав на него до 10 л\мин осушенной газовой смеси с давлением до 1 кгс\см2 .

В редукторе РР1 происходит снижение давления осушенной смеси до 0,4-0.5 атм (устанавливается самостоятельно Потребителем).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Размещение установки МСУ – 5, подготовка к работе и ее работа должны производиться с соблюдением правил техники безопасности, связанных с работой с напряжением до 380 В. Корпус установки необходимо заземлить.

2. Перед проведением любых ремонтных работ необходимо отключить штепсельное соединение от сети или отключить автомат на щите электропитания.

3. Эксплуатация установки со снятым кожухом НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

4. Помните!  После принудительного выключения компрессора установки повторное включение его производите не ранее, чем через 1 минуту, что необходимо для снижения давления на выходе из компрессора до атмосферного. В противном случае возможно срабатывание теплового реле, отключающего питание электродвигателя. Обратное срабатывание пускозащитного реле происходит после нажатия кнопки на магнитном пускателе не раньше, чем через минуту.

5. При замыкании сети на корпус электропитание должно быть немедленно выключено, а причина замыкания устранена.

6. в случае возникновения неисправности компрессора необходимо остановить компрессор до выяснения причины неисправности.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Установка размещается в помещении, в котором обеспечивается температура окружающего воздуха от 10 до 35°С, относительная влажность от 30 до 100 % (при Т=25°С) и абсолютное давление окружающей среды от 93,3 до 106,6 кПа (700 – 800 мм/рт.ст.).

Недопустима работа установки при температуре окружающего воздуха более 35 °С.

2. При подготовке помещения для установки МСУ – 5; выбираются места для размещения блока осушки и компрессорного блока. При этом необходимо учитывать, что блок осушки не требует жесткого крепления к полу, а для крепления компрессорного блока не требуется сооружения дополнительного фундамента. Максимальное расстояние между ними определяется длиной соединительного трубопровода и электрожгута и в варианте поставщика составляет до 1000 мм. В месте размещения должны быть обеспечены хорошее освещение и вентиляция.

Необходимо указать, что размещение установки МСУ – 5 в одном помещении с работающими масляными компрессорами установок КСУ нежелательно, так как приводит к преждевременному засорению воздушного фильтра Ф1 и газоразделительного мембранного аппарата ГРМА, что может привести к несанкционированному повышению влажности.

Гарантийный срок работы мембранного осушительного аппарата в случае работы в одном помещении с масляными компрессорами установок МСУ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3. Монтаж и соединение установки с потребителем возможно выполнять непосредственно эксплуатирующей организацией. Обязательно предусмотреть линию внешнего заземления. Место заземления предусмотрено внизу на каркасе установки. Уставки датчиков реле давления выставлены фирмой-изготовителем – 2/5 кгс/см², регулирующий редуктор настроен на выходное давление 0,4 кгс/см². Изменение уставок датчика реле давления на месте нахождения установки допускается только после консультации с фирмой-изготовителем. Давление на выходе регулирующего редуктора допускается устанавливать потребителем самостоятельно в диапазоне от 0 до 0,7 кгс/см² (определяется состоянием и механической прочностью оболочек кабельных линий). Заводские уставки электроконтактного манометра – 0,2 и 0,6 кгс/см², потребитель изменяет их по своему усмотрению в соответствии с состоянием своей кабельной сети.

В период действия гарантийного срока запрещается самостоятельное изменение соединений или подключение к установке нештатных устройств и перерегулирование уставок!

Методика поиска неисправностей

Рекомендуется следующая последовательность поиска неисправностей установки МСУ  – 5:

1. Измерить по имеющемуся манометру давление на выходе компрессоров. Нормальное давление при работе двух компрессоров должно быть в пределах от 4,0 до 5,5 атм. Если давление меньше 4,0 атм. следует снять головку компрессора и осмотреть состояние клапанов.

1.1. Причинами непрекращающейся работы компрессора при нормальном давлении могут быть либо залипание магнитного пускателя, либо чрезмерный расход в кабеле. В первом случае достаточно разобрать магнитные пускатели и промыть каким-либо растворителем электрические контакты и рабочие поверхности электромагнита. Во втором случае см. п. 3.

1.2. Если давление на выходе компрессоров меньше 1,0 атм. и наблюдается непрекращающееся истечение воздуха через электроклапан сброса, то следует произвести разборку и осмотр составных частей клапана сброса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание установки МСУ – 5, можно разделить на:

- ежедневный осмотр;

- профилактические осмотр и обслуживание блока осушки и автоматики;

- текущий и капитальный ремонт компрессоров.

Ежедневный осмотр.

При текущем обслуживании установки технический персонал должен путем контроля давления на выходе установки, расхода воздуха по сигнальному и индивидуальному ротаметрам вести ежедневное наблюдение за работой аппаратуры МСУ –  5.

В текущее обслуживание также входят своевременная фиксация поступающих в кросс (или помещение другой службы, где оборудована общая звуковая и оптическая сигнализация) сигналов, определение причины, вызвавшей сигнал и принятие соответствующих решений.

Профилактические осмотр и обслуживание блока осушки и автоматики.

Периодичность профилактического осмотра обычно устанавливается один раз в месяц. При осмотре проверяется работа и состояние сигнализации компрессора, автоматики. Одновременно подтягиваются резьбовые соединения компрессора. По методике, описанной в п. 5 раздела "Подготовка к работе", проверяется очередность включения компрессоров, надежность работы магнит- ных пускателей, срабатывание внешней сигнализации при снижении давления газовой смеси на выходе установки и пропадании питающего напряжения 220 В. После выключения компрессора проверяется открытие электроклапана сброса конденсата, а после включения – закрытие электроклапана.

Проверку следует производить 2 – 3 раза, соблюдая выдержку времени между повторными пусками не менее 1 мин. При необходимости контакты магнитных пускателей и реле чистятся и промываются спиртом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

Регламент по обслуживанию мембранной установки "Суховей".

Все вышеперечисленные работы по профилактическому обслуживанию и ремонту установок МСУ "Суховеи" можно свести в следующий "Регламент работ по обслуживанию мембранных сушильных установок "Суховей".

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПЕРЕОДИЧНОСТЬ | ТРУДАЗАТРАТЫ, чел./ ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| КОМПРЕССОР Компрессор |
| 11.1. | Проверка величины давления на компрессоре и отсутствия травления сжатого воздуха. | Ежедневно. | 0,1 |
| 1.2. | Проверка всасывания воздуха компрессором. | 1 раз в неделю. | 0,05 |
| 1.3. | Промывка фильтра на всасе компрессора. | 1 раз в 3 месяца. | 0.6 |
| 1.4. | Проверка уплотнения штуцера манометра, возвращаемостъ стрелки на нуль, наличие и не засоренность демпфера. | 1 раз в 3 месяца. | 0,5 |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
| 2.1. | Проверка качества заземления блока осушки. | 1 раз в месяц. | 0.1 |
| 2.2. | Разборка магнитных пускателей, промывка и чистка контактов. | 1 раз в 4 месяца. | 2,0 |
| ПНЕВМОАРМАТУРНАЯ ЧАСТЬ |
| 3.1. | Проверка блока осушки на герметичность с обмыливанием. | 1 раз в год. | 1.5 |
| 3.2. | Проверка на герметичность обратного клапана, при необходимости его замена. | 1 раз в 6 месяцев. | 0.5 |
| 3.3. | Проверка и при необходимости регулировка уставки срабатываний датчиков реле-давлений. | 1 раз в 3 месяца. | 0,3 |
| 3.4. | Разборка фильтра с заменой или промывкой фильтрующего элемента. | 1 раз в 6 месяцев. | 0,75 (см. примечание п. 3.4). |

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Хранить установку в упаковке предприятия-изготовителя в неотапливаемом хранилище или под навесом при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С, относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 20°С.

Транспортировать установку в таре в крытых транспортных средствах в вертикальном положении, закрепив таким образом, чтобы исключить любые удары и перемещения внутри транспортных средств.

Транспортирование установки производится любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Описание компрессора GMS-100

Внешний вид компрессора GMS-100

Упаковочный лист  на МСУ-5

| 1 | Сушильный блок МСУ-5 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Панель стативная ПС-5 | 1 шт. |
| 3 | Комплект ключей к МСУ-5 | 2 шт. |
| 4 | Техническое описание и руководство по эксплуатации МСУ-5 | 1 шт. |
| 5 | Паспорт МСУ-5 | 1 шт. |
| 6 | Декларация о соответствии | 1 шт. |
| 7 | Комплект паспортов на комплектующие изделия | 1 шт. |
| 8 | ЗИП: лампа желтая лампа красная | 1 шт. 1 шт. |
| 9 | Селикагель индикаторный | 30 гр. |
| 10 | Шланг ПВХ 10х1 | 5 м. |
| 11 | Упаковочный лист | 1 шт. |

ПАСПОРТ

Мембранно-сушильной установки

МСУ-5 «СУХОВЕЙ»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

  - Наименование:

Мембранная сушильная установка МСУ -5 «Суховей» ТУ 3614-001-44457077-2003 г.

  - Назначение:

Мембранная воздухоразделительная сушильная установка МСУ предназначена для получения атмосферного воздуха сухих газовых смесей с пониженным содержанием кислорода с целью использования его для поддержания избыточного давления кабелей телефонных сетей.

1.3. Разработчик технической документации ООО фирма «Меттакс».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Избыточное давление газовой среды на выходе МПА, не менее           -   0,04

2.2. Производительность по осушенной газовой смеси л/мин, не менее      -     5

2.3. Содержание паров воды на выходе установки г/м³, не более                 -   0,3

2.4. Температура газовой смеси Сº, не более                                                  -   30

2.5. Частота переменного тока, Гц                                                                    -    50

2.6. Напряжение питания В                                                                                _______

2.7. Характер работы                                                                               - периодический

2.8. Габаритные размеры, мм                                                                 - 900х600х600

2.9. Масса установки, не более                                                                           - 80

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

4.1. Установка МСУ-5 «Суховей» заводской номер _________________

соответствует ТУ 3614-001-44457077-2003 г.  и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления ______________________2008 год.

___________________________________

(ответственный за приемку оборудования)

М.П.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие –Изготовитель гарантирует соответствие качества установки требованиям ТУ 45.001.95, техническим требованиям к компрессорно-сигнальным установкам для городских телефонных сетей, утвержденным Министерством связи РФ 06.06.95 года при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации согласно «Техническому описанию и руководства по эксплуатации».

Нормативный срок службы установки – 10 лет.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик обязуется устранить неисправности установки (ремонтировать) безвозмездно по предъявлению рекламации.

Ф О Р М У Л Я Р

Установка  мембранная сушильная

“Суховей”

МСУ-5

№ _______________

МКБП. 066136. 000 ФО

Содержание

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие указания | 26 |
| 2. Общие сведения об изделии | 26 |
| 3. Основные технические данные и характеристики | 26 |
| 4. Комплект поставки | 27 |
| 5. Свидетельство о приемке | 27 |
| 6. Заключение представителя заказчика | 27 |
| 7. Гарантийные обязательства | 27 |
| 8. Сведения о рекламациях | 28 |
| 9. Сведения о хранении | 29 |
| 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия | 30-32 |
| 11. Сведения о движении изделия при эксплуатации | 33-34 |
| 12. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации | 35-36 |
| 13. Учет работы | 37-40 |
| 14. Учет неисправностей при эксплуатации | 41-44 |
| 15. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | 45 |
| 16. Учет технического обслуживания | 46-49 |
| 17. Поверка измерительных приборов поверочными органами | 50-52 |
| 18. Сведения об изменении конструкции изделия и его составных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта | 53-54 |
| 19. Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации | 55-56 |
| 20. Сведения о ремонте изделия | 57-58 |
| 21. Сведения об установлении категории | 59-60 |
| 22. Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами | 61-62 |
| 23. Особые отметки | 63 |
| 24. Сведения о содержании драгоценных металлов | 64 |
| 25. Лист регистрации изменений | 65 |
| 26. Декларация о соответствии МСУ "Суховей" | 66-67 |
| 27. Информация об изготовителе | 68 |

1. Общие указания

Формуляр является основным техническим документом, в котором производятся записи по эксплуатации и техническому состоянию установки. Формуляр входит в состав установки и постоянно находится при ней.

Ответственным за сохранность формуляра и правильное его заполнение является командир (начальник) подразделения. Командир (начальник) подразделения при заполнении формуляра строго руководствуется указаниями о порядке его заполнения и следит за порядком заполнения формуляра другими должностными лицами.

Все записи в формуляре должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Фамилии лиц, производивших записи в формуляре, должны быть разборчиво записаны  в соответствующих графах.

Настоящий формуляр ведется на установку МСУ “Суховей” в целом.

2. Общие сведения об изделии

1. Установка МСУ “Суховей “  МСУ-5

2. Дата выпуска _______________________________________________________

3. Изготовитель - ООО “Фирма Меттакс”

4. № изделия _________________________________________________________

3. Основные технические данные и характеристики

| № п,/п | Наименование параметров | МСУ-5 | МСУ-10 | МСУ-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность установки по осушенной газовой смеси, л/мин, не менее* | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Количество обслуживаемых кабелей** | 5+1 | 10+1 | 15+1 |
| 3 | Диапазон избыточного давления на выходе установки кгс/см2, не менее | 0,4 - 0,6 |
| 4 | Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки, не более, г/м3 | 0,3 ( относительная влажность не более 1,7 % ) |
| 5 | Температура осушенной газовой смеси, град. С, не более | 30 |
| 6 | Концентрация азота в осушенной смеси, об.% | 88 | 88 | 88 |
| 7 | Род потребляемого тока | Переменный 50 Гц |
| 8 | Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220(380) |
| 9 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 10 | Расход электроэнергии, кВт-ч/сутки, не более | 5 | 5 | 8 |
| 11 | Характер работы | Периодический |
| 12 | Время подготовки к работе, мин., не более | 5 | 5 | 7 |
| 13 | Габаритные размеры блока осушки (мм): - высота - длина - глубина | 1300 500 400 |
| 14 | Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Наличие устройств подключения системы внешней сигнализации о неисправностях | Есть | Есть | Есть |

Примечания:

* В аварийных режимах имеется возможность увеличения расхода воздушной смеси на 30% при незначительном увеличении влагосодержания, либо при снижении ресурса компрессоров.

** В том числе не более пяти с поврежденной оболочкой

*** Предусмотрена возможность регулировки концентрации азота и влажности.

4. Комплект поставки

1. Блок осушки и автоматики МСУ-5.............................................................. 1

2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ................................1

3. Паспорт на установку .......................................................................................1

4. Формуляр ..........................................................................................................1

5. Свидетельство о приемке

Установка МСУ-5 зав.№ ___________________________

соответствует ТУ 3614-001-44457077-2003 г.  и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________________

м.п.

6. Заключение представителя заказчика

Установка МСУ-5 зав.№ ___________________________

соответствует ТУ 3614-001-44457077-2003 г.  и признана годной к эксплуатации.

Дата приемки ______________________________________________________

Представитель заказчика _____________________________________________

м.п.

7. Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие качества установки требованиям МКБП. 066136.000 ТУ ВД при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

2. Гарантийный срок хранения - 1,5 года со дня изготовления

3. Гарантийный срок эксплуатации - 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию.

4. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов в установке изготовитель обязан устранить эти дефекты своими силами и средствами в сроки установленные договором (контрактом) поставки.

8. Сведения о рекламациях

Рекламации направлять в адрес: 123592, г.Москва, Строгинский б-р, д.12, корп.1

Сведения о рекламациях заполняются в соответствии с данной таблицей

|  | Дата оформления рекламации | Должность и фамилия оформляющего рекламацию | Подпись | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Сведения о хранении

| Дата | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись ответственного лица за хранение |
| --- | --- | --- |
| установки для хранения | снятия с хранения |  |  |

10.Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия

| Шифр, индекс или обозначение изделия | Наименования изделия | Заводской номер | Дата консервации | Метод консервации | Дата раскон- сервации | Наименование или условное обозначение предприятия (организации) производившего консервацию (расконсервацию) изделия | Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шифр, индекс или обозначение изделия | Наименования изделия | Заводской номер | Дата консервации | Метод консервации | Дата раскон- сервации | Наименование или условное обозначение предприятия (организации) производившего консервацию (расконсервацию) изделия | Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шифр, индекс или обозначение изделия | Наименования изделия | Заводской номер | Дата консервации | Метод консервации | Дата раскон- сервации | Наименование или условное обозначение предприятия (организации) производившего консервацию (расконсервацию) изделия | Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации изделия

11. Сведения о движении изделия при эксплуатации

|  | Поступил(а) | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку | Отправлено | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откуда | Номер и дата приказа (наряда) |  | куда | Номер и дата приказа (наряда) |  |
|  | Поступил(а) | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку | Отправлено | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку |
|  | откуда | Номер и дата приказа (наряда) |  | куда | Номер и дата приказа (наряда) |  |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации

12. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

|  | Должность | Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию | Номер и дата приказа | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о назначении | об отчислении |  |
|  | Должность | Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию | Номер и дата приказа | Подпись ответственного лица |
|  |  |  | о назначении | об отчислении |  |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации

13. Учет работы

| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
| --- | --- |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
| --- | --- |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
| --- | --- |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | Итоговый учет работы по годам |
|  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |
|  | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись | Кол-во часов, циклов, кило-метров | Итого с начала эксплуатации | Подпись |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Учет неисправностей при эксплуатации

|  | Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы. Характер нагрузки | Характер (внешнее проявление неисправностей) | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Должность и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы. Характер нагрузки | Характер (внешнее проявление неисправностей) | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Должность и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы. Характер нагрузки | Характер (внешнее проявление неисправностей) | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Должность и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы. Характер нагрузки | Характер (внешнее проявление неисправностей) | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Должность и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В графе «Примечание»указывают время, затраченное на устранение неисправности, и другие необходимые данные. Форму заполняют во время эксплуатации изделия.

15. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

| Дата | Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации изделия.

16. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического облуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Вид технического облуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |

| Дата | Вид технического облуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Вид технического облуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации изделия

17. Поверка измерительных приборов поверочными органами

| № строки | Наименова-ние прибора | Завод-ской номер | Разряд, класс точности, погреш-ность | Предел измере-ния | Перио-дичность поверки | Дата поверки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата | Подпись повери-теля | Дата | Подпись повери-теля | Дата | Подпись повери-теля |  |

| № строки | Наименова-ние прибора | Завод-ской номер | Разряд, класс точности, погреш-ность | Предел измере-ния | Перио-дичность поверки | Дата поверки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата | Подпись повери-теля | Дата | Подпись повери-теля | Дата | Подпись повери-теля |  |

| № строки | Наименова-ние прибора | Завод-ской номер | Разряд, класс точности, погреш-ность | Предел измере-ния | Перио-дичность поверки | Дата поверки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20____ г. | 20____ г. | 20____ г. |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата | Подпись повери-теля | Дата | Подпись повери-теля | Дата | Подпись повери-теля |  |

18. Сведения об изменениях в конструкции изделия и его составных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта

|  | Основание (наименование документа) | Дата проведе-ния измене- ний | Содержание произведенных работ | Характеристика работы изделия после произведенных изменений | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за произведенные изменения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Основание (наименование документа) | Дата проведе-ния измене- ний | Содержание произведенных работ | Характеристика работы изделия после произведенных изменений | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за произведенные изменения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:  Форму заполняют во время эксплуатации

19. Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации

|  | Снятая часть | Вновь установленная часть | Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- ние и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов (циклов) | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер |  |

|  | Снятая часть | Вновь установленная часть | Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- ние и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов (циклов) | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер |  |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации изделия

20. Сведения о ремонте изделия

|  | Наименование и обозначение составной части изделия | Основание для сдачи в ремонт | Дата | Наимено-вание ремонтного органа | Кол-во часов (циклов) работы до ремонта | Вид ремонта (средний, капитальный и др.) | Наименова-ние ремонт-ных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поступ-ления в ремонт | Выхода из ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Произво-дившего ремонт | Приняв-шего из ремонта |

|  | Снятая часть | Вновь установленная часть | Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- ние и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов (циклов) | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер |  |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации изделия

21. Сведения об установлении категории

| Дата | Основание для установления категории | Установленная категория | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата | Основание для установления категории | Установленная категория | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

- Форму заполняют во время эксплуатации изделия.

- Категорию изделия устанавливают на основании документов, разрабатываемых заказчиком.

22. Сведения о результатах проверки изделия

инспектирующими и проверяющими лицами

| Дата | Вид осмотра или проверки | Результат осмотра или проверки | Должность, фамилия и подпись проверяющего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата | Вид осмотра или проверки | Результат осмотра или проверки | Должность, фамилия и подпись проверяющего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Форму заполняют во время эксплуатации изделия

23. Особые отметки

24. Сведения о содержании драгоценных металлов

| Наименование | Обозначение | Сборочные единицы, комплексы, комплекты | Масса в 1 шт. | Масса, кг | Номер акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение | Кол. | Кол. в издел. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего ли-стов (страниц) в документе | № доку-мента | Входящий № сопроводительного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме- нен- ных | Заме-нен-ных | Но-вых | Анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |

Адрес предприятия - изготовителя:

Фирма "МЕТТАКС",

123592, Россия, г. Москва,

Строгинский бульвар, дом 12, к 1.

E-mail: info@mettax.ru

Отдел сбыта:  +7(495) 231-10-66

Отдел качества продукции: +7 (495) 196-72-08

Поправкин Владимир Алексеевич

Кузнецов Алексей

Производственный отдел:  +7 (495) 984-67-90, 988-83-91

ООО "Грамеком"   www.gramekom.ru

E-mail: info@gramekom.ru

Поправкин Николай Алексеевич

# Text boxes

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА.

Воздушный фильтр типа 1ФП-1-К-2 предназначен для окончательной очистки воздуха поступающего в блок осушки от компрессоров. Фильтр состоит из цилиндрического корпуса, верхней крышки, соединенных шестью болтами М6, входного нижнего и выходного верхнего штуцеров. Внутри корпуса имеется фильтрующий патрон, представляющий собой цилиндрическую конструкцию концентрично уложенных на перфорированном каркасе полипропиленовых волокон, упакованных с изменяющейся в радиальном направлении плотностью и образующих переменный размер пор по толщине фильтровального слоя.

Наличие  минеральных  масел  в  жидком состоянии при температуре 20°С резко снижает  срок службы фильтрующего патрона.  При ухудшении    фильтрационной     способности фильтра в результате засорения фильтрующего патрона, последний следует заменить из имеющегося запасного комплекта.

РЕСИВЕРЫ РС1, РС2.

Ресиверы РС1 и РС2 представляют собой сосуды вместимостью 24 л (по воде) каждый с рабочим давлением до 12 атм. Ресиверы соединяются последовательно через трубопроводы в верхних частях. К нижней части первого ресивера РС1 подключен воздухопровод от регулирующего дросселя ДР, а второго – от регулируемого редуктора РР1. К месту соединения ресиверов подключен также датчик-реле РД1, разрывающее своими контактами цепь электропитания компрессоров при достижении заранее заданного значения.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| При работе компрессора происходит истечение воз-духа через электроклапан сброса. | Неисправен электроклапан. | Разобрать и прочистить клапан, при необходимости заменить. |
| На корпусе и узлах установки и компрессорного блока имеется напряжение | Произошло замыкание электропроводки на корпус, нарушено заземление установки. | Найти и устранить замыкание и исправить заземление установки. |

# Рис8 Внешний вид  ДЕМ 102-1-01-2

1 – указатель величины петли гистерезиса выключения реле;

2 – регулировочный винт ширины петли гистерезиса выключения реле; 3 – регулировочный винт уставки среднего значения давления включения реле;  4 – стопорная планка;  5 – указатель величины уставки среднего значения  включения  реле;  6 – шкала прибора (ориентировочная).